## Slide 1: 캡스톤디자인I 최종 발표
고무서, 노호성, 안종현 지도교수 : 김태훈 교수님
미확인 드론의 감시정찰을 위한 안티 드론 시스템 구축

## Slide 2
목차
배경 및 필요성
프로젝트 개요
연구 방법
결론 및 향후 계획

## Slide 3
연구배경
드론 산업이 성장함에 따라 다양한 분야에 사용됨
드론의 소재, 부품, 장비의 경량·저가화로 소형 드론이 활발하게 사용
드론시장의 성장세에 따라 드론기체 신고대수도 함께 증가하고 있음
연구 목적
미확인 드론의 감시
안티 드론을 미확인 드론 포착 장소로 이동, 추적
미확인 드론의 경로 예측
그림 1: 국내 드론시장 규모(단위: 억 원)
(자료: 국토교통부)
그림 2: 드론기체 신고대수 (자료: 한국교통안전공단)

## Slide 4
2. 미확인 드론 정보를 목표 추적용 드론으로 전송
1. PTZ-카메라를 통해 미확인 드론 식별
3. 미확인 드론으로 추적용 드론을 보낸다
연구 내용
최종적으로 감시정찰을 위한 안티드론 시스템 구축
객체 검출(연구내용1)
드론 출동 및 트래킹
(연구내용3)
경로 예측
(연구내용4)
거리 추정(연구내용2)

## Slide 5
AMD 라이젠 7 5800H CPU
실험 결과 및 발견한 문제점
480*480 해상도
실험 결과 약 6~7fps에서 작동
카메라에 드론 인식 시 성공적으로 추적
하지만 멀리 있는 드론의 경우 정확한 추적이 아직 어렵다.
CPU 사용과 해상도 및 FPS의 영향
카메라의 한계
Notes: CPU 사용과 해상도 및 FPS의 영향:
  "CPU 기반으로 시스템을 실행함에 따라, GPU를 사용하는 경우에 비해 제한된 처리 능력으로 인해 해상도와 프레임 레이트에 영향을 미치게 되었습니다. 이로 인해 FPS는 6~7로 제한되었으며, 해상도 역시 제한적인 수준에서 작동하였습니다."
카메라의 한계:
  "또한, 사용된 웹캠의 성능 한계로 인해, 멀리 있는 드론의 정확한 인식 및 추적이 어려웠습니다. 특히, 웹캠의 해상도와 시야 범위, 그리고 조명 조건 등이 인식 성능에 큰 영향을 미쳤습니다."

## Slide 6
향후 계획 및 연구 방향 변경 고려
CUDA와 그래픽 가속화:
- 방학 동안 NVIDIA의 CUDA를 사용하여 그래픽 가속화를 통해 시스템의 해상도 및 FPS를 개선하는 작업을 진행. 이를 통해 더 높은 해상도에서 더 빠른 속도로 드론을 인식하고 추적할 수 있을거라 예상됨.
2. OpenCV와 사람 추적:
- OpenCV 라이브러리를 사용하여 사람 추적 기능을 추가할 계획.
3. SLAM과 건물 내부 추적:
- SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 기술을 활용하여 건물 내부에서의 추적 기능을 개선.
4. 연구 방향 변경 고려:
- 이러한 개선 사항을 고려하면서, 저희는 연구 내용을 조금 바꾸는 것을 고려하고 있다. 기존의 드론 인식 및 추적에 추가하여 사람 추적과 복잡한 환경에서의 추적 기능을 포함시킬 예정.

## Slide 8
연구 진행 및 계획
연구내용 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
드론 트래킹 연구 및 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
객체 인식 모델 학습 및 거리 추정 연구 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 평가 논문 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성능개선 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종발표 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
참고 문헌
[1] Davidovich Barak." Towards the Detection of GPS Spoofing Attacks against Drones by Analyzing Camera's Video Stream.,",
[2] 최민우, 조남석 "Simulation Study on Search Strategies for the Reconnaissance Drone,"
한국시뮬레이션학회 논문지, Vol. 28, No. 1, pp. 23-39, 2019.
[3] https://github.com/WongKinYiu/yolov7
[4] Chang, Yunseok, "An enhanced rerouting cost estimation algorithm towards internet of drone." Journal of Supercomputing. Vol. 76, Issue 12, p10036-10049, 2020.
[5] https://www.droneportal.or.kr/subList/22000000118, 드론정보포털 드론 산업체 현황
[6] 손소희, 전진우, 이인재, 차지훈, 최해철. (2019). 동적 카메라 환경에서의 소형 드론 추적 방법. 방송공학회논문지, 24(5), 802-812.